## Slide 1: Гидродинамическая кавитационная технология обеззараживания и очистки промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных стоков
2017

## Slide 2: КАВИТАЦИОННЫЙ РЕАКТОР КР-300
Наименование показателя | Значение
Производительность установки | 30,0 м³ /час 720 куб.м / сут. 262,8 тыс.куб.м/год
Режим роботы (см. п.1.3.) | Автоматический, периодический
Габариты установки | Длина L – 1200 мм Ширина В – 950 мм Высота Н – 1000 мм
Периодичность промывки установки | Автоматический или по согласованию с поставщиком
Общая установленная эл. мощность на установку | 37,5 КВт, номинальное напряжение питающей сети 380 В, частота 50 Гц
Сухой вес реактора | 650 кг
Общий вес реактора заполненного водой | 700 кг

## Slide 3: ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ КР-300
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ ВЫСОКОЙ АМПЛИТУДЫ
РЕЗКИЕ МНОГОКРАТНЫЕ ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ
ВЫСОКИЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ

## Slide 4: РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ
разложение и связывание ПАВ, токсичных и высокомолекулярных соединений;
уменьшение токсичности стоков за счет связывания солей тяжелых металлов, пестицидов и гербицидов в нетоксичные комплексы;
уменьшение запаха стоков.
Технология полностью исключает:
- применение химических препаратов;
- энергозатратную термическую обработку
Технология позволяет достичь следующих показателей степени обеззараживания по классам загрязнений:
- яйца и личинки паразитов 100,0%
- бактерии 99,99%
- вирусы 99,96%;
что подтверждает целесообразность её применения взамен классической.
для сравнения: степень обеззараживания при обработке сточных вод классическими методами :
- жидким хлором 91,00%
- озоном 96,40%
- ультрафиолетом 43,70%

## Slide 5: СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
АПК
Очистка жидких стоков предприятий птице- и животноводства
Уменьшение запаха стоков. Уничтожение гельминтов и споров растений. Производство органоминеральных удобрений.
Экология
Очистка артезианской воды от железа и примесей.
Повышение качества питьевой воды. Уничтожение микрофлоры. Очистка стоков масложировых комбинатов.
Бытовые стоки
Очистка, разложение и связывание ПАВ, токсичных и высоко-молекулярных соединений, уменьшение запаха, уничтожение микрофлоры, производство удобрений.
Промышленные
стоки
Уменьшение токсичности
получение нетоксичных отходов,
технической, питьевой воды.

## Slide 6: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА очистки животноводческих стоков
Накопитель предприятия
Гидро-динамический кавитационный реактор
Рассекатель потока №2
Удобрения на налив или
сушку и фасовку
Сброс воды;
в водоснабжение
предприятия и т.д.
Рассекатель потока №1
Насос
Центрифуга
Мембранный фильтр

## Slide 7: ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ
Низкая инвестиционная стоимость (по сравнению, к примеру, с биогазовыми установками и лагунами хранения),
Отсутствует необходимость в строительстве дополнительных инженерных сооружений для хранения отходов (накопителей, лагун, иловых полей и т.п.)
Возможность применения обработанного био-ила в качестве удобрений.
Высокая рентабельность производства удобрений из стоков АПК и биоила очистных сооружений.

## Slide 8
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
ЗУДИКОВ Александр Борисович
Директор по развитию ООО «ИнЭкоТех»
Группы компаний «Экология Украина»
+380 67 743 8890
E-mail: innovator@i.ua
https://www.facebook.com/zudikov.alexander